山东奇立伟肥业股份有限公司

监测报告表

金环监字（2018）第56号

项目名称：     复肥生产线项目

委托单位：    山东奇立伟肥业有限公司

金乡县环境监测站

二〇一八年三月

验收监测单位：金乡县环境监测站

站          长：张艳兰

技 术 负 责 人：葛坤

报  告  编  制：郭秋菊

报  告  审  核：杨永红

金乡县环境监测站

地址：金乡县水务大厦三楼

邮编：272200

表1 单位基本情况

| 建设单位名称 | 山东奇立伟肥业股份有限公司 |
| --- | --- |
| 统一信用代码 | 9137082869687088XN |
| 公司法人 | 周炜 |
| 地址 | 山东省济宁市金乡县经济开发区 |
| 主要产品名称 | 复肥 |
| 现场监测时间 | 2018.03.1-2018.03.2 |
| 监测单位部门 | 金乡县环境保护监测站 |
| 监测标准 标号、级别 | 1、废水排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准。 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 3、废气排放执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013)表2排放浓度限值；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2排放浓度限值。 4、固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB0.5599-2001）及其修改单标准。 |

表1（续） 建设项目基本情况

1、公司概况： 山东奇立伟肥业股份有限公司位于金乡县经济开发区，该公司于2009年投资3000万元建设10万吨/年高塔造粒复合肥项目，主要产品为复合肥，年生产复合肥10万吨。2017.05山东奇立伟肥业有限公司新上5万吨/年有机生物肥生产线项目, 该项目新建车间占地1080m2，总投资45万元，环保投资5万元，供水、供电、办公室等配套设施依托原有，供热方式由原有的燃煤锅炉改成燃气锅炉。 项目地理位置图见附图1。 公用工程 1、给水 （1）水源 该项目用水由市政供水管网供应，项目区内建有完善的供水系统，其供水能力、供水水质、供水压力均能满足项目建成后的需求。 （2）供水工程 该项目给水采用生产、生活、消防合用供水形式；车间利用市政压力供水可满足用水要求。 （3）用水量估算 该项目用水主要是员工生活用水和蒸汽锅炉补充用水。 a、生活用水 根据《建筑给水排水设计规范》的要求进行设计，年生活用新鲜水量为300m³。 b、蒸汽锅炉补充用水 锅炉的蒸汽用水为循环使用，每天补充水量为10m³/d，年补充水量为3000m³/a 综上，本项目用水量为3300 m³/a。 2、排水 本项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟渠收集，排入雨水管网。 本项目产生的污水主要为生活污水。 本项目的生活污水产生量为生活用水的80％，共计240t/a，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后，排入市政污水管网。 本项目所在化粪池所在位置采取了严格的防渗措施，项目运行对项目所在区域地下水环境影响很小。 本项目水平衡图见图1-4（单位：m3/a）： 图1-4 项目水平衡图（单位：m3/a） 2）供电工程 原有项目年用电量为1×106kw/h，用电由经济开发区供电所提供。 3）供热 原有项目生产过程中需要蒸汽，由厂区内6t/h锅炉提供。 7、主要能源消耗 本项目主要能源消耗情况详见表1-5。 表1-5 项目能源消耗一览表 序号 能源名称 消耗量 单位 备注 1 水 3300 m3/a 生活用水、锅炉补充用水 2 电 1000 万KWh/a 生产用电及照明等辅助用电 3 天然气 10 万Nm3/a 锅炉供热 8、生产工艺： 本项目有机生物肥生产线工艺流程及产污环节图如下： 图1-6生产线工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 首先将需要破碎的原料进行破碎，原料破碎后按一定比例搅拌混合，混合后的肥料进入造粒机中造粒。圆盘造粒机出来的粒状肥料由传送带运至烘干机中进行烘干处理，烘干后的肥料进入冷却机原料破碎后按一定比例搅拌混合，由传送带运至烘干机中进行烘干处理，本项目工艺采用以天然气锅炉为热源的烘干室产生的热气对肥料进行顺流式烘干，烘干后的肥料进入冷却机，在冷却机中通过鼓风机鼓风进行风冷，肥料冷却至室温后进行筛分，合格产品由筛孔筛出、收集，由传送带运至出料口，装袋、封口后运至成品库。在筛分工序中筛出的肥料收集后循环利用。

表2 主要污染源、污染物处理和排放情况

营运期 1、废气 本项目大气污染物主要为烘干、冷却废气，燃气锅炉产生的大气污染物。 （1）烘干、冷却废气 根据企业提供的资料可以知道，生产加工过程中，搅拌机、粉碎机和筛分机均为封闭状态，不会产生粉尘 烘干工序采用热风烘干，产生的烘干、冷却废气中主要污染物为粉尘，配备旋风除尘器和湿式除尘净化器，废气处理后分别经80m高排气筒达标排放。 （2）燃气锅炉产生的大气污染物 本项目使用的是6t/h天然气锅炉，天然气是清洁能源，年使用量约为10万立方米。其燃烧产物主要为CO2和H2O，产生少量的SO2、NOx和烟尘。 2、废水 本项目的生活污水经化粪池暂存处理后，排入市政污水管网，最终排入金乡县污水处理厂进行处理。 3、噪声 本项目建成投产后，噪声源主要是生产线机械设备（搅拌机、粉碎机、筛分机）等设备运行时产生的噪声，企业选用低噪声设备；加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态；对高噪声设备进行基础减震处理，在机座下加减振器。 4、固废 本项目产生的固体废物主要是工作人员产生的生活垃圾和除尘器粉尘，生活垃圾全部实行袋装化，专人负责收集，送至市政指定的垃圾点堆放，由垃圾清运车及时运至垃圾场进行处理；除尘器收集的粉尘，回用于生产。

表3 环评批复内容

金乡县环境保护局对山东奇立伟肥业限公司。 一、项目废气主要为生产中产生的烘干、冷却废气，燃气锅炉产生的废气。烘干工序采用热风烘干，烘干、冷却废气中主要污染物为粉尘，项目配备旋风除尘器和湿式除尘净化器，处理后分别经80m高排气筒达标排放，粉尘排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2排放浓度限值；袋式除尘器除下的粉尘回用于生产，不外排；燃气锅炉使用天然气为原料，天然气属清洁能源，废气收集后经15m高排气筒排放，达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）（表2排放浓度限值。 二、项目生产过程无生产废水产生，主要是生活污水，经化粪池暂存处理后排入市政污水管网，最终排入金乡县污水处理厂进行处理。 三、项目噪声源主要是搅拌机、粉碎机、筛分机等设备噪声。合理布局，选用低噪声设备；加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态；对高噪声设备进行基础减震处理，在机座下加减振器；利用现有绿化及隔声门窗进行降噪。经墙体隔声、基础减震后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。 四、本项目固废主要为生活垃圾，全部实行袋装化，专人负责收集，送至市政指定的垃圾点堆放，由垃圾清运车及时运至垃圾场进行处理；除尘器收集的粉尘，回用于生产。固废得到综合利用和合理处置，实现了零排放。

表4  验收监测内容及评价标准

1、废气监测 1.1 废气监测点位、项目及监测频次 监测点位 监测项目 监测频次 烘干工序除尘后 颗粒物 3次/天，监测2天 6t/h燃气蒸汽锅炉 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物 3次/天，连续2天 1.2 监测分析方法 监测项目 分析方法 方法依据 检出限 颗粒物（有组织） 重量法 GB/T15432-1995 0.001mg/m3 固定源废气 颗粒物 重量法 DB 37/T2537-2014 1mg/m3 二氧化硫 定电位电解法 HJ/T 57-2000 15 mg/m3 氮氧化物 定电位电解法 HJ 693-2014 3 mg/m3 1.3 质量保证和质量控制 为保证监测结果准确可靠，在采样和分析过程中，严格按照《固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范(试行)》（ HJ/T 373-2007）的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，分析过程中加测标准样品，分析数据逐级审核。 1.4 评价标准 废气排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2排放浓度限值要求。 项 目 标准限值 颗粒物（有组织） 20 mg/m3 天然气为洁净能源，产生的燃烧废气满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值及《山东省环境保护厅关于进一步明确我省锅炉大气污染物排放控制要求的通知鲁环函》的要求。 项目 SO2 NOX 颗粒物 最高允许排放浓度 50 200 10 2、噪声监测 2.1 噪声监测点位、项目及监测频次 监测点位 监测项目 监测频次 项目东西南北4个厂界外1米 等效声级 2次/天，昼间夜间各监测1次，连续2天 2.2 监测分析方法 方法名称 方法依据 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 2.3 质量保证和质量控制 为保证监测结果准确可靠，在噪声监测过程中，严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，监测过程中测量仪器均用经检定并在有效期内的声校准器校准合格后使用。 2.4 评价标准 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 项 目 标准限值dB(A) 厂界噪声 昼间 夜间 65 55 3、废水监测 3.1废水监测点位、项目及监测频次 监测点位 监测项目 监测频次 厂区排污口 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮 4次/天，连续2天

3.2监测分析方法 监测项目 分析方法 方法依据 检出限 废水 pH值 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 — 化学需氧量 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 10 mg/L 五日生化需氧量 稀释与接种法 HJ 505-2009 0.5 mg/L 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025 mg/L 悬浮物 重量法 GB/T 11901-1989 4 mg/L 3.3质量保证和质量控制 为保证监测结果准确可靠，在污水监测过程中，严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗。 3.4标准 污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准。 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L（pH除外） 项目 pH SS BOD5 COD NH3-N 最高允许浓度 6.5-9.5 400 350 500 45

表5  监测结果及评价

1、工况 山东奇立伟肥业有限公司运行工况为80%，能达到建设项目竣工环境保护验收对工况应大于75%的要求。 2、厂界噪声监测结果 该项目四个噪声监测点位中，2018年03月1日、2日东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼间噪声等效声级在55.8~63.9dB(A)之间、夜间噪声等效声级在48.2~53.3dB(A)之间；噪声等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）3类标准要求。 3、废气监测结果 烘干工序采用热风烘干，烘干、冷却废气中主要污染物为粉尘，项目配备旋风除尘器和湿式除尘净化器，处理后浓度最大为15.3 mg/m3，经80m高排气筒达标排放，粉尘排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2排放浓度限值；袋式除尘器除下的粉尘回用于生产，不外排。 燃气锅炉使用天然气为原料，天然气属清洁能源，2018年3月1日至03月2日，燃气蒸汽锅炉废气颗粒物排放浓度最大值为8.6mg/m3、二氧化硫20.6 mg/m3、氮氧化物145mg/m3，监测结果满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013)表2排放浓度限值及《山东省环境保护厅关于进一步明确我省锅炉大气污染物排放控制要求的通知》的要求中表2中排放限值。 4、废水监测结果 2018年3月1日至3月2日，厂区污水排放口PH在7.06～7.41（无量纲）之间，化学需氧量最大浓度为312mg/L，五日生化需氧量最大浓度为266mg/L，悬浮物最大浓度为170mg/L，氨氮最大浓度为13.8mg.L，污水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准排放标准。

附表1：厂界噪声监测结果统计与评价

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 | 测量时段 | 检测结果dB(A) | 评价标准 （dB(A）) | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.03.1 | 1#东厂界 | 厂界 噪声 | 昼间 | 55.8 | 昼间：65 dB(A）； 夜间：55 dB(A） | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 50.5 |  | 达标 |
|  | 2#南厂界 |  | 昼间 | 56.6 |  | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 48.8 |  | 达标 |
|  | 3#西厂界 |  | 昼间 | 63.9 |  | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 52.8 |  | 达标 |
|  | 4#北厂界 |  | 昼间 | 60.2 |  | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 48.6 |  | 达标 |
| 2018.03.2 | 1#东厂界 |  | 昼间 | 55.3 |  | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 49.1 |  | 达标 |
|  | 2#南厂界 |  | 昼间 | 57.3 |  | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 49.2 |  | 达标 |
|  | 3#西厂界 |  | 昼间 | 61.4 |  | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 53.3 |  | 达标 |
|  | 4#北厂界 |  | 昼间 | 58.7 |  | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 48.2 |  | 达标 |

附表2：有组织废气监测结果统计与评价

| 采样 时间 | 采样 点位 | 采样 时段 | 检测 项目 | 检测结果 （mg/Nm3） | 评价标准 （mg/Nm3) | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.3.1 | 烘干工序除尘后 | 第1次 | 颗粒物 | 14.8 | 20 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 颗粒物 | 13.9 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 颗粒物 | 12.7 |  | 达标 |
| 2018.3.2 | 烘干工序除尘后 | 第1次 | 颗粒物 | 15.3 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | 颗粒物 | 14.6 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 颗粒物 | 15.1 |  | 达标 |

附表3：锅炉废气监测结果统计与评价

| 设施 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 执行标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 折算浓度（mg/m3） |  | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 | 1 | 2 | 3 | 均值 | 1 | 2 | 3 | 均值 |  |
| 1#燃气蒸汽锅炉废气排气筒 | 2018.03.1 | 颗粒物 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 1.66×10-3 | 1.50×10-3 | 1.60×10-3 | 1.57×10-3 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 19.2 | 18.6 | 18.3 | 18.7 | 20.6 | 20.2 | 19.6 | 20.1 | 4.02×10-3 | 3.70×10-3 | 3.78×10-3 | 3.83×10-3 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 135 | 130 | 128 | 131 | 145 | 141 | 137 | 141 | 2.83×10-2 | 2.58×10-2 | 2.64×10-2 | 2.68×10-2 | 200 |
|  |  | 氧含量（%） | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 标杆流量（m3/h） | 195 | 183 | 193 | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 2018.03.2 | 颗粒物 | 7.8 | 7.2 | 8.0 | 7.7 | 8.4 | 7.7 | 8.6 | 8.2 | 1.55×10-3 | 1.52×10-3 | 1.58×10-3 | 1.55×10-3 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 19.0 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 20.5 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 3.79×10-3 | 3.94×10-3 | 3.72×10-3 | 3.82×10-3 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 132 | 127 | 134 | 131 | 143 | 137 | 145 | 142 | 2.65×10-2 | 2.51×10-2 | 2.67×10-2 | 2.61×10-2 | 200 |
|  |  | 氧含量（%） | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 标杆流量（m3/h） | 185 | 198 | 184 | 189 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 备注：1、废气排放浓度执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2013）表1标准要求及鲁环函（2014）420号《山东省环境保护厅关于进一步明确我省锅炉大气污染物排放控制要求的通知》的要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。 2、低于检出限的项目以检出限的二分之一进行计算； 3、排气筒高度为15m，内径为0.3m。 |

附表4：废水监测结果统计与评价（单位：mg/L）

| 监测日期 | 监测点位 | 监测 时间 | 监测结果 | 污水量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值（无量纲） | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 |  |
| 2018.03.1 | 1#厂区总排口 | 08:00 | 7.17 | 248 | 226 | 119 | 10.1 | 1.4 |
|  |  | 11:00 | 7.20 | 280 | 234 | 138 | 10.6 |  |
|  |  | 14:00 | 7.22 | 312 | 256 | 170 | 13.4 |  |
|  |  | 17:00 | 7.38 | 295 | 258 | 160 | 12.8 |  |
| 2018.03.2 | 1#厂区总排口 | 08:00 | 7.16 | 230 | 196 | 107 | 10.6 | 1.3 |
|  |  | 11:00 | 7.21 | 292 | 227 | 127 | 11.6 |  |
|  |  | 14:00 | 7.37 | 308 | 266 | 158 | 13.8 |  |
|  |  | 17:00 | 7.45 | 269 | 260 | 150 | 12.2 |  |
| 本页以下空白。 |

# Text boxes

240

城市管网来水

生活用水

市政污水管网

化粪池

锅炉用水

3300

300

3000

240

60

3000

循环水量200

计量

配料

储料

原料

粉尘

破碎

烘干

造粒

混料

粉尘

噪声

噪声

噪声

冷却

不合格

噪声

筛分

合格

包装